Первичная документация по пожарной безопасности, инструкции, приказы, акты и другие документы сайтах:

http://www.pojarnayabezopasnost-gov.ru

http://planforevacuation.ru

Приложение к нормам технологического проектирования

предприятий хлебопекарной промышленности

ВНТП 02-92

ЧАСТЬ II. ПЕКАРНИ

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, классы взрывоопасных и пожароопасных зон, характеристика среды в помещениях для пекарен мощностью более 10 т/сут хлебобулочных изделий

| № п/п | Наименование производственных отделений, участков, складов, помещений | Характеристика среды | Категории помещений | Класс пожаровзрывоопасности по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад бестарного хранения муки в бункерах и силосах | Пыльная | Б | В-IIа |
| 2 | Склад тарного хранения муки и помещение для установки приемника муки | Пыльная | В | П-II |
| 3 | Помещение приема и хранения сырья (сахара-песка, жира, растительного масла), материальный склад | Нормальная | В | П-II - сахар-песок П-I - жир, растительное масло П- IIа - материальный склад |
| 4 | Отделение размола сахарного песка в сахарную пудру | Пыльная | Б | В-IIа |
| 5 | Отделение подготовки сырья и дозировки | Влажная | В | П- IIа |
| 6 | Отделение приготовления жидких дрожжей и заквасок | Нормальная | Д |  |
| 7 | Весовое и просеивательное отделения | Пыльная | Б | В- II а |
| 8 | Помещение производственных бункеров | Пыльная | В | П- II а |
| 9 | Помещение мешковыбивальной машины | Пыльная | Б | В- II а |
| 10 | Помещение водобаков | Нормальная | Д |  |
| 11 | Тестоприготовительное отделение | Нормальная | Д |  |
| 12 | Тесторазделочное отделение | Нормальная | Д |  |
| 13 | Пекарное отделение | » | 'Г |  |
| 14 | Помещение остывочного отделения и экспедиция (помещения для хранения хлебобулочных изделий) | » | В | П- II а |
| 15 | Помещение для приготовления хлебной мочки | » | Д |  |
| 16 | Помещение мойки деревянных лотков | Влажная | В | П- II а |
| 17 | Помещение мойки инвентаря | » | Д |  |
| 18 | Топочное отделение хлебопекарных печей | Жаркая | Г' |  |
| 19 | Котельная | » | Г |  |
| 20 | Лаборатория | Нормальная | В | П- II а |
| 21 | Механическая мастерская | » | Г |  |
| 22 | Столярная мастерская | » | В | П- II а |

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, классы взрывоопасных и пожароопасных зон, характеристика среды в помещениях для пекарен мощностью до 10 т/сут хлебобулочных изделий

| № п п | Наименование производственных отделений, складов, помещений | Характеристика среды | Категории помещений | Класс пожаровзрывоопасности по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад бестарного хранения муки в бункерах | Пыльная | Б | В- II а |
|  | и силосах |  |  |  |
| 2 | Склады тарного хранения муки, сахара и помещение: для установки пневмомешкоприемника | » | В | П- II |
| 3 | Помещения хранения сырья в таре, подготовки сырья, материальный склад | Нормальная | В | П- II |
| 4 | Отделения - весовое и просеивательное, тестоприготовительное, тесторазделочное, пекарное, размещенные в одном помещении | Нормальная | В | П- II |
| 5 | Помещения для хранения хлебобулочных изделий, мойки деревянных лотков | Влажная | В | П- II а |
| 6 | Помещение мойки инвентаря | » | Д | - |
| 7 | Механическая мастерская (помещение слесаря) | Нормальная | Г | - |