Приложение №1 К приказу

«О назначении ответственного

и утверждении инструкции по

пожарной безопасности »

Утверждена:

«___»   ____________   2018г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности, в административных (офисных) помещениях по адресу: _______________________________

ППБ-01-2018

Оглавление

1.	Общие положения	4

2.	Функциональные характеристики административных, офисных помещений и специфика пожарной опасности	4

Специфика пожарной опасности административных помещениях:	4

Пожароопасные свойства находящихся в помещениях материалов и их тушение.	5

Древесина и материалы из древесины. (Строительные, отделочные материалы, мебель, бумага, картон и т.д.)	5

Материалы из пластмассы (Отделочные материалы,  оргтехника, мебель и т.д.)	6

Пожарная опасность электрооборудования.	8

Электрооборудование помещений.	8

3.	Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях.	9

4.	Пути эвакуации и эвакуационные выходы	9

5.	Ответственный за пожарную безопасность, оказание первой помощи и эвакуацию. Обязанности ответственного за пожарную безопасность.	9

Ответственный за пожарную безопасность обязан:	9

Ответственный за пожарную безопасность в организации обеспечивает:	10

6.	Обязанности руководителя по выполнению правил противопожарного режима.	10

7.	Обязанности работников	12

Все работники, в целях соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:	12

8.	Порядок содержания помещений и эвакуационных путей	13

В помещениях  запрещается:	13

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:	13

При эксплуатации электрооборудования и офисной техники в процессе работы, запрещается:	14

9.	Порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов	15

10.	Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы	15

11.	Расположение мест для курения, применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.	16

При проведении огневых работ необходимо:	16

12.	Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;	17

13.	Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов;	17

14.	Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны.	17

15.	Отключение электроэнергии при пожаре	18

16.	Обязанности руководителя при пожаре	18

При возникновении пожара руководитель обязан	18

17.	Порядок размещения  и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.	19

Правила применения порошковых огнетушителей:	20

Правила применения углекислотных огнетушителей	20

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:	20

Общие рекомендации по тушению огнетушителями	21

18.	Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним    	21

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:	22

- Общие положения

Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, и устанавливает нормы поведения людей и содержания, офисных помещений в целях обеспечения пожарной безопасности в организации. Является обязательной для исполнения всеми работниками…..

(Полная версия инструкций для административных помещений в пакете по ПБ )

Самый быстрый способ получения пакета документов. Доставка на Вашу электронную почту в течение 5-30 минут.

1. Нажмите кнопку "Приобрести сейчас", далее "Оформить заказ и получить документы", в открывшемся окне выберите способ, введите адрес эл. почты (на него отправляются документы), нажмите кнопку "Продолжить" и выберите удобный способ расчета.

2. Войдите в электронную почту, откройте письмо "Файлы готовы к скачиванию" и скачайте папку с перечисленными документами.

Получение:

1. Сформировать счет на оплату

2. Через интернет-магазин (получение 5-30 минут)

Документация по пожарной безопасности в электронном виде, административных, офисных помещений 2018. 
Сведения: Артикул - 0129 от 30.04. 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Объем поставки | Цена руб/ед | Стоимость поставки, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказы Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность и утверждении документации по ПБ в организации у индивидуального предпринимателя 2018 . (редактируемый в word) Приказ о проведении противопожарных инструктажей, утверждения программы проведения инструктажей, утверждения графика повторных инструктажей 2018. (редактируемый в word) Инструкции Инструкция "О мерах пожарной безопасности в административных офисных помещениях" 2018. 22 стр. (редактируемая в word) Инструкция «О действиях персонала и эвакуации при пожаре в административном помещении» 2018. Цветная А3 Для размещения в помещениях (редактируемая в word) Инструкция «О действиях персонала и эвакуации при пожаре в административном помещении» 2018 . Цветная А4 Для размещения в помещениях (редактируемая в word) Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складе или помещениях хранения инвентаря и товарно-материальных ценностей организации индивидуального предпринимателя." 2018 23 стр. (редактируемая в word) Инструкция "О мерах пожарной безопасности в гараже автотранспорта организации индивидуального предпринимателя." 2018. 22 стр. (редактируемая в word) Инструкция "О действиях пи пожаре в гараже автотранспорта организации индивидуального предпринимателя." 2018. Цветная А3 (редактируемая в word) Инструкция "О мерах пожарной безопасности в крытой автостоянке организации индивидуального предпринимателя." 2018 16 стр. (редактируемая в word) Инструкция "О мерах пожарной безопасности в помещениях где используется электронагревательное оборудование для приготовления пищи (кухни, бытовые комнаты) организации индивидуального предпринимателя." 2018 12 стр. (редактируемая в word) Инструктажи Программа проведения первичного, вводного, повторного противопожарного инструктажей с работниками организации, индивидуального предпринимателя 2018. 34 стр. (редактируемая в word) Программа проведения первичного, вводного, повторного противопожарного инструктажей с работниками гаража (водителями) 2018. 27 стр. (редактируемая в word) График проведения повторных инструктажей в 2018 году, с работниками организации, индивидуального предпринимателя . Знаки и журналы Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников организации индивидуального предпринимателя. Журнал учета первичных средств пожаротушения в организации у индивидуального предпринимателя Знак "Ответственный за ПБ и номер вызова пожарной охраны" цветной для заполнения в Word. Знак "Категория помещений" А4 для складских помещений. Дополнительные материалы по ПБ Памятка для размещения в местах установки огнетушителей или на стендах"Правила использования огнетушителей" размер А4 для печати на любых цветных принтерах. Памятка для размещения в офисе или на стендах"Правила эксплуатации электрооборудования" размер А4 для печати на любых цветных принтерах. Справочно-методический материал. Расчет количества и подбор типа огнетушителей для помещений с обращением твердых горючих материалов (ТГМ) кроме помещений с обращением (легковоспламеняющихся жидкостей) ЛВЖ. Акты ***Акт гидравлического испытания трубопроводов автоматической установки пожаротушения ***Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу ***Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода ***Акт обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации ***Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий Законодательство ***Правила противопожарного режима в Российской Федерации 2012-2017 ***Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" ***Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ***Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" *** - бесплатные дополнительные материалы |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1595 руб |
|  | Без НДС | 1595 руб |